Data opracowania karty: 1998-09-10

Data aktualizacji : 2014-03-11

## KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CHEMICZNEJ

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 1:	IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

# PRZEDSIĘBIORSTWA

___________________________________________________________________________

## 1.1  Identyfikator produktu

Aerozol Antyadhezyjny Niepalny AAN

## 1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Środek przeciwodpryskowy w spawalnictwie.

Przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

## Zastosowania odradzane: nie określono.

## 1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Tel.: +48 41 3454747

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl

# 1.4  Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 – 15:00): 112 lub 601 439104

Data sporządzenia/ Data aktualizacji: 2014-03-11

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 2:	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

___________________________________________________________________________

## 2.1  2.1  Klasyfikacja  mieszaniny

Klasyfikacja wg rozporządzenia (EC) 1272/2008 (CLP/GHS)

Długotrwałe wdychanie może działać narkotycznie. H336

Preparat szkodliwy przy wdychaniu. H332

Zagrożenie  dla środowiska: nie dotyczy

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Preparat szkodliwy przy wdychaniu  i drażniący dla oczu. H319, H332, H351

Powtarzające się narażenie może powodować  wysuszenie i pękanie skóry. EUH066

Zagrożenie pożarowe: nie dotyczy

## 2.2  Elementy oznakowania

Symbole zagrożeń:

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP/GHS)

H319         Działa drażniąco na oczy.

H332          Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H351	Podejrzewa się że powoduje raka.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności (P)

Zapobieganie	      P261	Unikać wdychania rozpylonego aerozolu.

P271          Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach.

P280	Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu i twarzy.

Reagowanie	      P305 + P351 + P338 –  W przypadku dostania się do oczu:

ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są . Nadal płukać.

## 2.3  Inne zagrożenia:    Brak

__________________________________________________________________________

# SEKCJA 3:	SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# MIESZANINY

___________________________________________________________________________

| Nazwa substancji | Identyfikatory CAS | % | Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG | Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 | TYP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasy zagrożenia i kody kategorii | Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia |  |
| Dichlorometan | 75-09-2 | >50 |  | Rakotwórczy Kat. 3 | H336 H332 | (A) |

Mieszanina nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

Typ

(A)  Składnik

(B)  Zanieczyszczenie

(C)  Stabilizator

_______________________________________________________________________

# SEKCJA 4:	ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

# ________________________________________________________________

## 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:	 Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej. Wezwać pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą:	Ubrudzone części ciała umyć wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:	Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 10 min. Usunąć szkła kontaktowe.

Spożycie:	Nie dotyczy.

## 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne ostre objawy Brak danych

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Wdychanie:	Brak wyraźnych objawów.

Kontakt ze skórą:	Brak wyraźnych objawów.

Kontakt z oczami:	Brak wyraźnych objawów.

Spożycie:	Nie dotyczy.

## 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.  Zachlapane oczy natychmiast przepłukać wodą.

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 5:	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

___________________________________________________________________________

## Środki gaśnicze

Nie dotyczy.

## Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak.

## Informacje dla straży pożarnej

Pojemniki chłodzić wodą , jeśli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia. Mogą  pękać.

__________________________________________________________________________

# SEKCJA 6:	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

# NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________

## 6.1  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach

## awaryjnych

Dla personelu produkcyjnego:

Unikać wdychania oparów . Przewietrzyć pomieszczenia magazynowe.

Dla personelu ratowniczego: jak wyżej

## 6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

## Przysypać materiałem chłonnym i przekazać do utylizacji.

## 6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Materiał chłonny (piasek, ziemia okrzemkowa),  przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

## 6.4  Odniesienia do innych sekcji

Odpady usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 7:	POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I

# MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

___________________________________________________________________________

## 7.1  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia mieszaniną oczu skóry i ubrania. Unikać wdychania oparów i mgieł. Nie palić i nie spożywać pokarmów w miejscu gdzie produkt jest używany. Myć ręce i twarz przed posiłkiem.

## 7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać  w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

## 7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 8:	KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________

## 8.1  Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia: Dichlorometan

NDS – 88mg/ m3	NDSCh – 50mg/ m3

Stężenia, przy których spodziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

8.2  Kontrola narażenia

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne

Stosować wentylację ogólną przy stanowisku pracy.

### Indywidualne środki ochrony

Higiena pracy: Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed

przerwami w pracy umyć  ręce i twarz. Nie jeść, nie pić, nie palić

podczas pracy.

Ochrona oczu:	 Stosować okulary ochronne szczelne.

Ochrona skóry: Stosować  rękawice ochronne.

Drogi oddechowe: Stosować wentylację miejscową

### Kontrola narażenia środowiska

Brak wymagań.

_______________________________________________________________________

# SEKCJA 9:	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

___________________________________________________________________________

## 9.1   Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Dane dotyczą Dichlorometanu

Wygląd: Bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu.

Zapach:

Temperatura zapłonu: nie ma

Prężność par:  Brak dostępnych danych.

Gęstość: cieczy 1,3283 kg/dm3

Rozpuszczalny w wodzie: słabo – ok. 1,6% wag.

Temperatura wrzenia: 40,67oC

Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych.

Lepkość: brak danych

# SEKCJA 10:	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

___________________________________________________________________________

## 10.1  Reaktywność

Chemicznie obojętny

10.2  Stabilność chemiczna:. W normalnych warunkach stosowania produkt jest stabilny.

10.3  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Brak.

10.4  Warunki, których należy unikać: Temperatury powyżej 50oC

## 10.5  Materiały niezgodne: Brak danych.

## 10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu: brak

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 11:	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

# 11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra: Brak danych przy inhalacji.

Dla dichlorometanu – doustnie: LDL0 (człowiek 357 mg/kg

wdychanie: TCLO (inhal., człowiek) 500ppm/8h efekt CNS

Drażniący dla oczu, nie uczulający.

Dla mieszaniny rafinowanych węglowodorów – nietoksyczna

doustnie: LD50 >15000mg/kg

Nie uczulający

11.2  Informacja o możliwych drogach narażenia

Kontakt z okiem	Powoduje podrażnienie oczu

Wdychanie		Brak przy stosowaniu zabezpieczeń w warunkach pracy.

Kontakt ze skórą	Może lekko podrażniać przy długotrwałym kontakcie.

Spożycie		Nie dotyczy.

# SEKCJA 12:	INFORMACJE EKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

## 12.1 Toksyczność

Nie stwarza poważnego zagrożenia dla środowiska. Okres połowicznego rozpadu w troposferze wynosi ok. 79-110 dni. Potencjał biokoncentracji jest niewielki (log Pow -1,25).

Dla dichlorometanu, dla ryb: LC50 – 310mg/l; dla organizmów wodnych – LC50/EC50/IC/50 powyżej 100

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalny

12.3 Zdolność do bioakumlacji

Nie ulega.

12.4 Mobilność w glebie

Brak danych

# SEKCJA 13:	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

___________________________________________________________________________

## Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadu – 15 01 04 (opakowanie handlowe z resztkami zawartości).

Niszczyć przez przetopienie w hucie.

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 14:	INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

___________________________________________________________________________

## 14.1 Numer UN (numer ONZ)

UN 1950

## 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Aerozol

14.3 Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg ADR /RID – nie dotyczy

## 14.4 Grupa pakowania - brak

## 14.5 Informacje dodatkowe

Ilośc ograniczona – LQ2

Numer rozpoznawczy zagrożenia - brak

Transport luzem – nie dotyczy

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 15:INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________

## 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008  z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późn. zm.)

Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)

Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 z późń. zm.)

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206 z późn. zm.)

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, ( Dz.U.03.171.1666)  z późn. zm.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645) z późn. zm.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

(Dz.U.05.11.86)  z późn. zm.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 5 marca 2009r  w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chem.                             ( Dz.U.09.53.439) z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 października 2010r o odpadach (Dz.U.10.185.1243) z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

(Dz.U.01.63.638) z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 11.63.322)

## 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych.

___________________________________________________________________________

# SEKCJA 16:	INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________

Pełny tekst zwrotów H i P

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP/GHS)

H319         Działa drażniąco na oczy.

H332          Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H351	Podejrzewa się że powoduje raka.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności (P)

Zapobieganie	      P261	Unikać wdychania rozpylonego aerozolu.

P271          Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach.

P280	Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu i twarzy.

Reagowanie	      P305 + P351 + P338 –  W przypadku dostania się do oczu:

ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są . Nadal płukać.

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na podstawie kart charakterystyki składników mieszaniny internetowych baz danych.

Atest PZH NR PZH/HT – 1527/2002