# TOPCHEM®                                                   РАСТВОРИТЕЛЬ  SPAWCHEM

Дата составления карты: 2002-12-04

Дата  актуализации:           2009-04-14

## КАРТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА

1. Идентификация вещества/препарата и идентификация предприятия

1.1 Идентификация вещества/препарата

Наименование вещества/препарата:

Растворитель SPAWCHEM  PN-EN 571-1 II Cd-Ad

1.2 Применение: Для исследования сварочных швов (обезжиривание поверхности металла).

Предназначено исключительно для профессионального использования.

1.3 Идентификация предприятия

Название и адрес фирмы: Предприятие технической химии TOPCHEM

Польша

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Номер тел./факс:      041 3454747

Карту составил: Станислав Жигадло, e-mail: topchem@topchem.com.pl

1.4 Аварийный телефон:  041 601 439104

2. Идентификация опасностей:

Содержимое аэрозольного баллончика - чрезвычайно воспламеняемый препарат.

3. Состав и информация об опасных компонентах

Компоненты:	2-Пропанон	40-20%

Классификация:		F; Xi                 R11,36,66,67

Номер CAS			67-64-1

Номер ЕС			200-662-2

Изобутан	60-80%

Классификация:              F+                    R 12

№ CAS			75-28-5

№ ООН			1011

№ ЕС				200-857-2

4. Первая помощь

Загрязненные части тела умыть теплой водой с мылом. Загрязненные глаза промыть большим количеством воды.

5. Порядок действий в случае пожара

Содержимое аэрозольного баллончика квалифицируется как чрезвычайно воспламеняемый препарат. Охваченные пожаром емкости следует охлаждать большим количеством воды. Существует опасность разрушения емкостей.

### 6. Порядок действий в случае случайного попадания в окружающую среду

Устранить источники возгорания. Проветрить складские помещения.

7. Обращение с веществом/препаратом и его хранение

При применении препарата нельзя курить, а также нельзя его использовать вблизи открытого огня. Аэрозоль использовать в хорошо проветриваемом помещении.

TOPCHEM®                                                  РАСТВОРИТЕЛЬ  SPAWCHEM

Хранение:  Хранить вдали от огня. Не нагревать выше 50 0C.

Следует соблюдать инструкции, размещенные на этикетке.

8. Контроль опасности и средства индивидуальной защиты

Необходима общая вентиляция помещения и локальная вытяжка.

Избегать вдыхания испарений и контакта с кожей и глазами.

Максимальные допустимые концентрации –  NDS        600       NDSCh 1800

Источник информации:    Расп. Мин. Труда и Социальной Политики от 29-XI-2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте ( Сб.З. 217 поз. 1833) с последующими изменениями

9. Физико-химические свойства

Внешний вид: 	бесцветная жидкость при темп. 200C

Запах:			сладко-ароматический

Температура:

кипения:  		56,20C

плавления:		-95,35oC

возгорания:  		-20oC

самовозгорания:  	225oC

Граница взрывчатости – верхняя: 	13%объем.

Граница взрывчатости – нижняя:	2,5%объем.

Окислительные свойства:  	нет

Плотность: 	жидкости 0,79 кг/дм3

Растворимость в воде: неограниченная

10. Стабильность и реактивность

Химически нейтральный.  Хороший растворитель.

11. Токсикологическая информация

Порог чувствительности – 0,2-1600 мг/м3.

Раздражающий глаза и слегка кожу. Не обнаружено аллергического воздействия.

### 12. Экологическая информация

Подлежит процессу биодеградации.  Не подлежит бионакоплению.

13. Порядок действий с отходами

Не протыкать и не сжигать пустые упаковки.

14. Информация о транспортировке

Чрезвычайно воспламеняемый препарат   UN 1950, ADR 2-5F

15. Информации о законодательных нормативах

Чрезвычайно воспламеняемый продукт из-за содержания изобутана.

Предостерегающие знаки: 	F+ Xi

Чрезвычайно							  Едкий

воспламеняемый						препарат

препарат

TOPCHEM®                                                  РАСТВОРИТЕЛЬ  SPAWCHEM

Обозначение рисков (R):

- чрезвычайно воспламеняемое вещество

- оказывает раздражающее воздействие на глаза

- вызывает сухость и потрескивание кожи

- испарения могут вызвать сонность и головокружения

Обозначения для правильного обращения (S)

16	Не хранить вблизи источников огня – не курить

24/25       Избегайте контакта с кожей и глазами

- При контакте с глазами немедленно обильно промывайте водой

51        Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

- Закон от 11 января 2001 г. о химических веществах и препаратах (Сб.зак. 01.11.84 с последующими изменениями)

- Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006г. о регистрации, оценке, выдаче позволений и соответствующих ограничений для химикатов (REACH) и создания Европейского Агентства Химикатов (Офиц. бюллетень ЕС серия L № 396 от 30 декабря 2006г. и поправка Офиц. бюллетень ЕС серия L № 136 от 29 мая 2007г.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 28 сентября 2005г о перечне опасных веществ, их классификации и обозначении (Сб.З. 05. 201.1674 с послед. изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. о критериях и способе классификации химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.171.1666 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 13 ноября 2007г. о карте характеристики (Сб.З. 07.215.1588 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 августа 2002г. об обязательности доставки карты характеристики препаратов, неклассифицированных как опасные препараты (Сб.З. 02.142.1194 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. об обозначениях тары опасных химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.173.1679 с послед.изм.)

- Закон от 27 апреля 2001г. об отходах (Сб.З. 01.62.628 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Окр. Среды от 27 сентября 2001г. о каталоге отходов (Сб.З. 01.112.1206 с послед.изм.)

- Закон от 11 мая 2001г. об упаковках и упаковочных отходах (Сб.З. 01.63.638 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Экономики и Труда от 5 июля 2004г. об ограничениях, запретах или условий производства, оборота или использования опасных химических веществ и препаратов, а также содержащих их продуктов (Сб.З. 04.168.1762 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 20 апреля 2005г. о испытаниях и измерениях вредных для здоровья на рабочих местах веществ (Сб.З. 05.73.645 с послед.изм.)

TOPCHEM®                                                  РАСТВОРИТЕЛЬ  SPAWCHEM

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 30 декабря 2005г. о безопасности и гигиене труда, связанного с присутствием на рабочих местах химических веществ (Сб.З. 05.11.86 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте (Сб.З. 02.217.1833 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 марта 2003г. о способе обозначения мест, трубопроводов, емкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих опасные химические вещества и препараты (Сб.З. 03.61.552 с послед.изм.)

- Европейский договор о международных дорожных перевозках опасных товаров (ADR) (Сб.З.05.178.1481 с послед. изм.)

- Закон от 28 октября 2002г. о дорожных перевозках опасных товаров (Сб.З.02.199.1671 с послед. изм.)

- Регламент международных ж/д перевозок опасных товаров (RID), выданный на основе Конвенции о международных ж/д перевозках (COTIF), составленной в Берлине 9 мая 1980г. (Сб.З.85.34.158 с послед. изм.)

- Распоряжение Мин. Окр.Среды от 24 июля 2006г. об условиях, которые следует выполнить при отведении сточных вод в водоемы и землю, а также особо вредных для водяной среды веществ (Сб.З. 06.137.984 с послед. изм.)

16. Другая информация

Карта характеристика составлена в соответствии с актуальным состоянием знаний на основе карт характеристики компонентов препарата и баз данных в Интернете.

СЕРТИФИКАТ PZH № PZH/HT-1527/2002