Дата составления карты: 2008-04-22

Дата  актуализации:

## КАРТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА

1. Идентификация вещества/препарата и идентификация предприятия

1.1 Идентификация вещества/препарата

Наименование вещества/препарата: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ PT-ALU

1.2 Применение: Препарат для очистки алюминиевых поверхностей.

1.3 Идентификация предприятия

Название и адрес фирмы: Предприятие технической химии TOPCHEM

Польша

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Номер тел./факс:      041 3454747

Карту составил: Станислав Жигадло, e-mail: topchem@topchem.com.pl

1.4 Аварийный телефон:  041 601 439104

2. Идентификация опасностей:

Опасность для здоровья: Токсичный и едкий препарат. Оказывает токсичное воздействие через дыхательные пути, контакт с кожей и приеме внутрь. Вызывает ожоги.

Пожарная опасность: Негорючий препарат.

Опасность для окружающей среды: Токсический для живых организмов. Опасность для питьевой воды.

3. Состав/информация о компонентах

Компоненты:	Фтористоводородная кислота содерж.:    >7% 		                   				            Классификация:	  T+, C;	    R: 26/27/28, 35

Номер CAS			7664-39-3

Номер ООН		1790

Номер ЕС	                        231-634-8

Индексный номер		009-003-00-1

4. Первая помощь

Ожог кожи – Снять грязную обувь и одежду. Кожу немедленно обильно промыть водой. На обоженную кожу накладывать гель, содержащий Calcium gluconicum. Не протирать тампоном.

Пострадавшего при вдыхании испарений препарата вынести на свежий воздух и вызвать врача.

При приеме внутрь следует выпить суспензию карбоната кальция или куриный белок. Не вызывать рвоты, вызвать врача.

При контакте с глазами - их следует промывать в течение 15 мин большим количеством холодной, проточной воды.

В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

5. Порядок действий в случае пожара

Негорючий препарат. Охваченные пожаром емкости следует охлаждать водой. Использовать противопожарные средства, подходящие к условиям пожара. Высокая температура может повредить упаковки и привести к возникновению нитрозных газов.

6. Порядок действий в случае случайного попадания в окружающую среду

Утечки следует нейтрализовать нейтрализующей пастой PN-1 или известковым молоком. Нельзя использовать негашёную известь. Для обращения с поврежденными упаковками следует применять кислотостойкие перчатки из нитриловой резины. Жидкость для травления, нейтрализованная нейтрализующей пастой PN-1, совершенно безопасна для окружающей среды.

7. Обращение с веществом/препаратом и его хранение

Обращение с веществом/препаратом:

При использовании жидкости не курить, не есть. Жидкость использовать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, избегать вдыхания испарений. Использовать средства индивидуальной защиты.

Хранение: Хранить в закрытых оригинальных упаковках в стоячем положении, в хорошо проветриваемом помещении. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

8. Контроль опасности и средства индивидуальной защиты

Необходима общая вентиляция помещения и локальная вытяжка.

Максимальные допустимые концентрации:

Фтористоводородная кислота, HF	NDS – 0,5 мг/м3

NDSCh – 2 мг/м3

Источник информации: Расп. Мин. Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте ( Сб.З. 02.217.1833) с последующими изменениями

Средства индивидуальной защиты:

### Защита дыхательных путей

Использовать полные фильтрующие респираторные маски с поглотителем Е (желтый)

### Защита рук и кожи

Для мелких работ использовать фартук из нитриловой резины, плотные защитные очки; для работы с распылителем использовать полные комбинезоны из нитриловой резины и полные маски.

### Защита глаз: Использовать герметичные защитные очки и полные респираторные маски.

9. Физико-химические свойства

Внешний вид:  густая бесцветная жидкость с острым удушливым запахом

pH:	 (1

Температура:

кипения:  	нет данных

возгорания:  	негорючая жидкость

Взрывоопасные свойства: 	нет

Окислительные свойства:  	нет

Плотность: 	(1 кг/дм3

Растворимость в воде: 	неограниченная

10. Стабильность и реактивность

Оказывает коррозионное воздействие на металлы. Травит стекло и керамику.

11. Токсикологическая информация

Токсичное и едкое вещество. Не занесено в перечень канцерогенных веществ.

Порог чувствительности запаха – 0,03-0,1 мг/м3.

LC50(вдыхание- крыса): 1610 ppm объем./1ч

LCL0(вдыхание- человек): 50ppm объем./30мин

Симптомы сильного отравления: пары вызывают боль и слезотечение глаз, боль горла, кашель, кровотечение из носа, удушливость. Ожоги приводят к омертвению тканей и тяжело заживающим ранам.

12. Экологическая информация

Оказывает сильное отравляющее действие на рыбы и микроорганизмы, т.к. содержит фтороводородную кислоту. Номер в каталоге угрожающих воде веществ – 254. Граница вредности для рыб 40-80 мгHF/дм3, водоросли: 8мг/л

13. Порядок действий с отходами

Оставшиеся после травления остатки жидкости следует нейтрализовать с помощью нейтрализующей пасты PN-1.

Упаковки после жидкости PT-ALU (содержащие остатки токсичных веществ) нейтрализованные с помощью нейтрализующей пасты PN-1, и упаковки, промытые нейтрализующей пастой PN-1, нейтральны для окружающей среды и не вредны.  Бочки – это возвратная тара.

14. Информация о транспортировке

Обозначенная групповая тара;

№ UN:  1790                     ADR:  8-CT1

15. Информации о законодательных нормативах

Продукт под названием Жидкость для травления PT-ALU, содержащий в своем составе фтороводородную кислоту, квалифицирован как токсический и едкий, и обозначен соответствующими пиктограммами.

Предостерегающие знаки: 	C, T+

Препарат						   Препарат

едкий					         очень токсичный

Обозначение рисков (R):

26/27/28            оказывает сильное токсичное воздействие при дыхании, контакте с кожей и глотании.

35                      вызывает сильные ожоги.

Обозначения для правильного обращения (S):

1                        хранить взаперти

7/47/49              хранить контейнер плотно закрытым, в оригинальной упаковке, при температуре не выше 45oC

- не вдыхать паров

26            при контакте с глазами немедленно обильно промывайте водой и обратитесь к врачу

36/37/39  носить защитную одежду, защитные перчатки и средства защиты для глаз

46            при проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или ярлык

- Закон от 11 января 2001 г. о химических веществах и препаратах (Сб.зак. 01.11.84 с последующими изменениями)

- Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006г. о регистрации, оценке, выдаче позволений и соответствующих ограничений для химикатов (REACH) и создания Европейского Агентства Химикатов (Офиц. бюллетень ЕС серия L № 396 от 30 декабря 2006г. и поправка Офиц. бюллетень ЕС серия L № 136 от 29 мая 2007г.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 28 сентября 2005г о перечне опасных веществ, их классификации и обозначении (Сб.З. 05. 201.1674 с послед. изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. о критериях и способе классификации химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.171.1666 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 13 ноября 2007г. о карте характеристики (Сб.З. 07.215.1588 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 августа 2002г. об обязательности доставки карты характеристики препаратов, неклассифицированных как опасные препараты (Сб.З. 02.142.1194 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. об обозначениях тары опасных химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.173.1679 с послед.изм.)

- Закон от 27 апреля 2001г. об отходах (Сб.З. 01.62.628 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Окр. Среды от 27 сентября 2001г. о каталоге отходов (Сб.З. 01.112.1206 с послед.изм.)

- Закон от 11 мая 2001г. об упаковках и упаковочных отходах (Сб.З. 01.63.638 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Экономики и Труда от 5 июля 2004г. об ограничениях, запретах или условий производства, оборота или использования опасных химических веществ и препаратов, а также содержащих их продуктов (Сб.З. 04.168.1762 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 20 апреля 2005г. о испытаниях и измерениях вредных для здоровья на рабочих местах веществ (Сб.З. 05.73.645 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 30 декабря 2005г. о безопасности и гигиене труда, связанного с присутствием на рабочих местах химических веществ (Сб.З. 05.11.86 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте (Сб.З. 02.217.1833 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 марта 2003г. о способе обозначения мест, трубопроводов, емкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих опасные химические вещества и препараты (Сб.З. 03.61.552 с послед.изм.)

- Европейский договор о международных дорожных перевозках опасных товаров (ADR) (Сб.З.05.178.1481 с послед. изм.)

- Закон от 28 октября 2002г. о дорожных перевозках опасных товаров (Сб.З.02.199.1671 с послед. изм.)

- Регламент международных ж/д перевозок опасных товаров (RID), выданный на основе Конвенции о международных ж/д перевозках (COTIF), составленной в Берлине 9 мая 1980г. (Сб.З.85.34.158 с послед. изм.)

16. Другая информация

Карта характеристика составлена в соответствии с актуальным состоянием знаний на основе карт характеристики компонентов препарата и баз данных в Интернете.

№: PKWiU (Польская классификация изделий и услуг):  24.66.46-20.00