# TOPCHEM ®                              АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ AA

Дата составления карты: 1998-09-10

Дата  актуализации:           2009-05-14

## КАРТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА

1. Идентификация вещества/препарата и идентификация предприятия

1.1 Идентификация вещества/препарата

Наименование вещества/препарата:  Аэрозоль для защиты от брызг АА

1.2 Применение: Средство для защиты от брызг при проведении сварочных работ.

Предназначено исключительно для профессионального использования.

1.3 Идентификация предприятия

Название и адрес фирмы: Предприятие технической химии TOPCHEM

Польша

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Номер тел./факс:      041 3454747

Карту составил: Станислав Жигадло, e-mail: topchem@topchem.com.pl

1.4 Аварийный телефон:  041 601 439104

2. Идентификация опасностей:

## Чрезвычайно воспламеняемое вещество

Классификация при транспортировке: UN 1950; ADR  2-5F

3. Состав/информация о компонентах

Компоненты:	Изобутан                                              > 50%

Классификация:		F+;		R: 12

Номер CAS			75-28-5

Номер ООН		1011

Номер ЕС                              200-857-2

4. Первая помощь

Загрязненные части тела умыть теплой водой с мылом.

5. Порядок действий в случае пожара

Охваченные пожаром емкости следует охлаждать большим количеством воды. Существует опасность разрушения емкостей.

6. Порядок действий в случае случайного попадания в окружающую среду

Устранить возможность образования искр. Проветрить складские помещения.

7. Обращение с веществом/препаратом и хранение

При применении препарата нельзя курить, а также нельзя его использовать вблизи открытого огня. Аэрозоль использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение:  Хранить вдали от огня. Не нагревать выше 50 0C.

Следует соблюдать инструкции, размещенные на этикетке.

8. Контроль опасности и средства индивидуальной защиты

Необходима общая вентиляция помещения и локальная вытяжка.

Максимальные допустимые концентрации:

Изобутан	NDS – 1900 мг/м3                  NDSCh – 3000 мг/м3

TOPCHEM ®                             АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ AA

Источник информации:    Rozp. Расп. Мин. Труда и Социальной Политики от 29-XI-2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте ( Сб.З. 217 поз. 1833) с последующими изменениями

9. Физико-химические свойства

Внешний вид: 	смесь летучих углеводородов без запаха – газовая в комнатной температуре

Температура:

кипения:  	-11,60C

возгорания:  	4600C

Взрывоопасные свойства: 	да, создает взрывоопасные смеси с воздухом в пределах 1,9-10% объем.

Окислительные свойства:  	нет

Плотность: 	жидкости 0,551кг/дм3

газа    9,016 кг/м3

Растворимость в воде: 	нерастворимый

10. Стабильность и реактивность

Не оказывает коррозионного воздействия на металлы; неагрессивный.

11. Токсикологическая информация

Нейтральное химическое вещество с малой вредностью.  Не занесено в перечень канцерогенных веществ.

12. Экологическая информация

Не создает серьезной угрозы для окружающей среды.

13. Порядок действий с отходами

Не протыкать и не сжигать пустые упаковки. Хранить вдали от огня.

14. Информация о транспортировке

Обозначенная групповая тара;

№ UN 1950                    ADR 2-5F

15. Информации о законодательных нормативах

Предостерегающие знаки: 	F+

Чрезвычайно

воспламеняемый										                   препарат

Обозначение рисков (R):

12       Чрезвычайно воспламеняемый препарат

Обозначения для правильного обращения (S):

- Хранить вдали от детей

9      Взрывоопасное при смешивании с воспламеняющимся материалом

16       Не хранить вблизи огня – не курить

TOPCHEM ®                             АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ AA

- Закон от 11 января 2001 г. о химических веществах и препаратах (Сб.зак. 01.11.84 с последующими изменениями)

- Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006г. о регистрации, оценке, выдаче позволений и соответствующих ограничений для химикатов (REACH) и создания Европейского Агентства Химикатов (Офиц. бюллетень ЕС серия L № 396 от 30 декабря 2006г. и поправка Офиц. бюллетень ЕС серия L № 136 от 29 мая 2007г.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 28 сентября 2005г о перечне опасных веществ, их классификации и обозначении (Сб.З. 05. 201.1674 с послед. изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. о критериях и способе классификации химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.171.1666 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 13 ноября 2007г. о карте характеристики (Сб.З. 07.215.1588 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 августа 2002г. об обязательности доставки карты характеристики препаратов, неклассифицированных как опасные препараты (Сб.З. 02.142.1194 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 2 сентября 2003г. об обозначениях тары опасных химических веществ и препаратов (Сб.З. 03.173.1679 с послед.изм.)

- Закон от 27 апреля 2001г. об отходах (Сб.З. 01.62.628 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Окр. Среды от 27 сентября 2001г. о каталоге отходов (Сб.З. 01.112.1206 с послед.изм.)

- Закон от 11 мая 2001г. об упаковках и упаковочных отходах (Сб.З. 01.63.638 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Экономики и Труда от 5 июля 2004г. об ограничениях, запретах или условий производства, оборота или использования опасных химических веществ и препаратов, а также содержащих их продуктов (Сб.З. 04.168.1762 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 20 апреля 2005г. о испытаниях и измерениях вредных для здоровья на рабочих местах веществ (Сб.З. 05.73.645 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 30 декабря 2005г. о безопасности и гигиене труда, связанного с присутствием на рабочих местах химических веществ (Сб.З. 05.11.86 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002г. о максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья веществ на рабочем месте (Сб.З. 02.217.1833 с послед.изм.)

- Распоряжение Мин. Здравоохранения от 14 марта 2003г. о способе обозначения мест, трубопроводов, емкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих опасные химические вещества и препараты (Сб.З. 03.61.552 с послед.изм.)

TOPCHEM ®                              АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ AA

- Европейский договор о международных дорожных перевозках опасных товаров (ADR) (Сб.З.05.178.1481 с послед. изм.)

- Закон от 28 октября 2002г. о дорожных перевозках опасных товаров (Сб.З.02.199.1671 с послед. изм.)

- Регламент международных ж/д перевозок опасных товаров (RID), выданный на основе Конвенции о международных ж/д перевозках (COTIF), составленной в Берлине 9 мая 1980г. (Сб.З.85.34.158 с послед. изм.)

- Распоряжение Мин. Окр.Среды от 24 июля 2006г. об условиях, которые следует выполнить при отведении сточных вод в водоемы и землю, а также особо вредных для водяной среды веществ (Сб.З. 06.137.984 с послед.изм.)

16. Другая информация

Карта характеристика составлена в соответствии с актуальным состоянием знаний на основе карт характеристики компонентов препарата и баз данных в Интернете.